apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2018.gada 11.septembra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________ A.Streiķis

NOLIKUMS

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

„DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS “SAULES SKOLA”” APBŪVES KOMPLEKSA ĒKAS MUZEJA IELĀ 3 (KAD.apz.05000013901002) NOJAUKŠANAS UN jaunas ĒKAS būvniecības BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA”

Identifikācijas numurs DPD 2018/125

Daugavpils, 2018

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (turpmāk – iepirkums) identifikācijas Nr. DPD 2018/125.

- Pasūtītāja, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām, nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa |
| Kontaktpunkta adrese | Imantas iela 9 - 1B, Daugavpils, LV - 5401 |
| Kontaktpersona | Līga Brenča |
| Tālrunis, fakss | 654 04398, 654 21941 |
| e-pasta adrese | liga.brenca@daugavpils.lv |
| Darbs | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola””, reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā:

  - Objekta Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Daugavpilī, Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2 ģenerālplāna autors ir SIA “MARK Arhitekti”. Saskaņā ar autortiesību likumu, minētajiem autoriem ir autoru personiskās tiesības autortiesību likuma izpratnē, tajā skaitā tikt atzītiem par autoriem. Neatsavināmas autoru personiskās tiesības ir noteiktas Autortiesību likuma 14.pantā;

  - Pretendentiem ir aizliegts jebkādā veidā aizskart ģenerālplāna autoru tiesības, it īpaši pārveidot ģenerālplānu un uzdot to kā savu;

  - Iepirkumam pievienotie ģenerālplāna materiāli piedāvājuma sagatavošanas posmā ir izmantojami tikai un vienīgi projektēšanas pakalpojuma darba apjoma noteikšanai.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Objekta apskate: Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar projektējamā objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona: Inguna Kokina, Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” direktore, tālr.654 24576, inguna.kokina@saules.lv. Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā projektēšanas uzdevumā - tehniskajā specifikācijā (3.pielikums).

- Paredzamā līgumcena  – līdz EUR 40 000,00 bez PVN.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 71200000-0 (arhitektūras un saistītie pakalpojumi), papildkodi: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi

- Iepirkuma līgumu slēgs un norēķinus veiks Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola””.

- Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma līguma projektā (8.pielikums).

- Projektēšanas līguma izpildes posmi un termiņi:

  - Saskaņota Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas termiņš:  2 (divi) mēneši;

  - Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam ekspertīzes veikšanai: 4 (četri) mēneši;

  - Būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš: 1 (viens) mēnesis pēc būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas;

  - Līguma izpildes gala termiņš: 1 (viens) mēnesis pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas;

  - Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma summas samaksas kārtība:

  - Maksājums 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas;

  - Maksājums 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas pasūtītājam;

  - Atlikušais maksājums 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

- Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Centralizēto iepirkumu nodaļā, Imantas ielā 9- 1B, Daugavpilī, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 25.septembrim, plkst.10:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 25.septembrī, plkst.10.00, Centralizēto iepirkumu nodaļas telpās, Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams trijos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

DPD 2018/125, neatvērt līdz 2018.gada 25.septembrim, plkst.10:00.

- Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums un citi iepirkuma dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu EUR 700,00 (septiņi simti euro un 00 centi) apmērā;

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kadastra 	Nr.0500 001 3901 002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 2 (divi) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā pēc tam, kad ir iestājies īsākais no piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa gadījumiem.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Publisko iepirkumu likuma 50.panta septītajā daļā minēto gadījumu:

    - iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

    - ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam:

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no projektēšanas līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.

  - Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu.

  - Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

VII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3.punkta nosacījumi;

  - pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Titullapa (pēc izvēles);

  - Satura rādītājs (pēc izvēles);

  - Pilnvara (ja nepieciešams). Pilnvaras oriģināls, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 37.punkta prasībām;

  - Parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam, kurā jānorāda darbu nosaukumus un to izpildei nepieciešamo laiku. Tehniskajam piedāvājumam pievieno parakstītu projektēšanas uzdevumu - tehnisko specifikāciju (3.pielikums);

  - Parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, pievienojot tāmi atbilstoši paraugam. Pretendentu piedāvātās līgumcenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai

| Nr. | Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
|  | Attiecībā uz pretendentiem |
| 37.1. | Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs www.ur.gov.lv vai www.vid.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz: kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām; kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta izziņa (kopija) par pretendenta amatpersonām (valdes, padomes sastāvs); pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka izziņā par pretendenta amatpersonām ietvertā informācija joprojām ir aktuāla. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. |
| 37.2. | Līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 37.3. | Trijos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015.gadā un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, pretendentam ir pieredze vismaz divu iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu objektu būvprojektu izstrādē, proti, pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām līguma ietvaros izstrādājis publiskas ēkas būvniecības dokumentāciju ēku pārbūvei vai jaunbūvei. | Pretendentam jāiesniedz: pretendenta pieredzes saraksts, minot vismaz divu līdzvērtīgu iepirkuma priekšmetam objektu būvprojektu izstrādi, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu (oriģināls); Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksme (oriģināls/kopija) vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi (piemēram, objekta būvatļaujas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā akta kopija). |
| 37.4. | Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls: 37.4.1.Atbildīgais būvprojekta izstrādes vadītājs, kuram piešķirta arhitekta prakse un kuram ir pieredze projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t.i. uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir izpildīti vismaz 2 (divi) līdzvērtīgi būvprojektu izstrādes līgumi, proti, atbildīgais būvprojekta izstrādes vadītājs ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām līguma ietvaros izstrādājis publiskas ēkas būvniecības dokumentāciju ēku pārbūvei vai jaunbūvei. 37.4.2.ēku konstrukciju projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt ēku konstrukciju projektēšanu; 37.4.3.ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt ūdensapgādes, kanalizācijas un ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu; 37.4.4.siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanu; 37.4.5.elektroietaišu projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu līdz 1 kW projektēšanu; 37.4.6.elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanu. 37.4.7.neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā. | Pretendentam jāiesniedz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu, klāt pievienojot: atbildīgā būvprojekta izstrādes vadītāja apliecinājumu (oriģināls) atbilstoši pievienotajam paraugam; speciālistu apliecinājumi (oriģināli) atbilstoši pievienotajam paraugam; vismaz viena pozitīva atsauksme (kopija) par atbildīgā būvprojekta izstrādes vadītāja izpildīto projektēšanas pakalpojumu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu. Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā būvspeciālista profesionālā kvalifikācija reģistrēta, licencēta vai sertificēta ārvalstīs, tad tai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai un pretendentam jāiesniedz: dokuments (kopija), kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju mītnes valstī un dokumenta tulkojums latviešu valodā; pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |
| 37.5. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu, ka Pretendents sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus atbilstoši projektēšanas uzdevumam - tehniskajai specifikācijai, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 37.6. | Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina piedāvājumā norādītā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. | Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta piedāvājumā norādītā būvprojekta izstrādes vadītāja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |
| 37.7. | Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas. | Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu. |
| 37.8. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

- Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.

- Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma izpildē.

- Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.

- Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu. Veidlapa pieejama tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

- Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

VIII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

- Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

- Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

- Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.

- Iepirkuma komisija:

  - pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - noteiks šī nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

IX. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskais piedāvājums;

- Projektēšanas uzdevums - tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājums;

- Pretendenta pieredzes saraksts;

- Kvalifikācijas apraksts;

- Pretendenta apliecinājums

- Uzņēmuma līgums.

1. Pielikums

iepirkuma Nolikumam

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125

PIETEIKUMS

2018.gada ___.______________

Pretendents

________________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ___________________________________

Būvkomersanta reģistrācijas numurs (ja tāds ir) ____________________________________________________________________________

Juridiskā adrese _______________________________________________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts______________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir) ____________________________________________________________________________

Par iepirkuma līguma izpildi atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. _____________

________________________________________________________________________________

Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds _______________________________________

_______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pretendents __________ (uzņēmuma nosaukums) informē, ka ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

Iesaistītā  apakšuzņēmēja uzņēmums (ja tāds ir)  __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

Pretendents __________ (uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:

1. piekrīt visiem iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma procedūras nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. piedāvājumā visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

4.nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

5. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

6. piekrīt iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums

iepirkuma Nolikumam

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2018.gada ____._________

Uzņēmuma nosaukums_____________________________________________;

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam:

| Nr.p/k | Projektēšanas laika grafiks | Nedēļas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| … | ……………….. |  |

- Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Projektēšanas laika grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus!

Pielikumā: Parakstīts projektēšanas uzdevums - tehniskā specifikācija.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

3. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125

PROJETĒŠANAS UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PIKC DDMV SAULES SKOLA  garāžu ēkas Muzeja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0500 001 3906 002) nojaukšana un  mācību darbnīcu ēkas jaunbūve.

## Projekta stratēģiskais mērķis -

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” - Dizaina un mākslas profesionālās izglītības  kompetences centrs (PIKC) - ar mūsdienīgu, modernu dizaina tehnoloģiju bāzi nodrošināts, prestižs, uz zināšanām un kvalitāti balstīts profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu sniedzējs.

Apakšmērķi:

- Turpināt ERAF projektā iesākto Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” (turpmāk – Saules skola) vēsturiskā skolas kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3, Saules ielā 2 rekonstrukciju, to veidot kā telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu vietu Daugavpils vēsturiskajā centrā.

- Turpinot Saules skolas apbūves kompleksa izveidi, izstrādāt esošās avārijas stāvoklī esošās garāžu ēkas nojaukšanas un jaunas darbnīcu ēkas  būvniecības projektu, paredzot tajā kokapstrādes un maketēšanas darbnīcu izveidi. Pēc ēkas pārbūves tajā būs iespēja izvietot ERAF projekta 1. posmā iegādātās lielgabarīta kokapstrādes iekārtas, kas pašlaik atrodas skolas vēsturiskajā  ēkā, kā  arī izveidot maketēšanas darbnīcu dizaina modeļu (dizaina paraugu) izgatavošanai.

- Izstrādājot garāžu ēkas nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības projektu, ņemt vērā pašlaik realizējamā būvprojekta “Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2” risinājumus, paredzēt projektējamās ēkas funkcionālu un telpisku sasaisti ar jaunbūvējamo skolas mācību korpusu.

Būvprojekta sastāvs:

- Būvprojekts minimālā sastāvā (turpmāk - MBP), kas ietver būvniecības ieceres atspoguļošanai nepieciešamo dokumentu kopumu  būvatļaujas saņemšanai.

- Būvprojekts  esošās ēkas nojaukšanai un jaunas izbūvei atbilstoši izstrādātajam būvprojektam minimālā sastāvā.

Būvprojektu izstrādāt, pamatojoties uz šo projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves”, LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija",  LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, LBN 006-01 „Būtiskās prasības būvēm”, LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, tai skaitā –  ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.

Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kā arī finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 5% no būvdarbu kopējām izmaksām. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | PIKC DDMV SAULES SKOLA garāžu ēkas Muzeja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0500 001 3906 002) nojaukšana un mācību darbnīcu ēkas jaunbūve. |
| --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | NĒ būvprojekta realizācija iespējama vienlaicīgi ar būvprojekta Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2” 4. un 5. būvniecības kārtas realizāciju |
| 3. | OBJEKTA ADRESE | Muzeja ielā 3, Daugavpils |
| 4. | PASŪTĪTĀJS | PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “SAULES SKOLA”, reģ. Nr. 90000064918, Saules ielā 6/8, Daugavpils |
| 5. | PLĀNOJAMĀS TERITORIJAS APRAKSTS | Projekts izstrādājams Saules skolas garāžu ēkas Muzeja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0500 001 3906 002) nojaukšanai un mācību darbnīcu ēkas jaunbūvei nojauktās ēkas vietā. Nojaucamā garāžas ēka atrodas Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra kvartālā starp Saules, Muzeja un Daugavas ielām. Ēka ir avārijas stāvoklī, tās saglabāšana un pārbūve nav ekonomiski izdevīga. Pašlaik kvartālā notiek būvprojekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2” 2. un 3. kārtas realizācija, ir izstrādāts būvprojekts arī kompleksa 4. un 5. kārtas būvniecībai. |
| 6. | TERITORIJAS KULTŪRVĒSTURISKAIS STATUSS | Kvartāls starp Muzeja, Saules un Daugavas ielām, tai skaitā – zemesgabali ar kadastra apzīmējumiem 0500 001 3901 un 0500 001 3906, uz kuriem atrodas pārbūvējamā ēka, ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības nr. 7429) teritorijas daļa. Nojaucamā garāžu ēka nav uzskatāma par kultūrvēsturiski vērtīgu, ir saņemts VKPAI slēdziens par ēku ar kadastra apzīmējumiem 0500 001 3906 002 un 0500 001 3906 003 nojaukšanas pieļaujamību. Ēka ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3906 003 nojaukta, sagatvojot būvlaukumu skolas ēkas jaunbūvei. |
| 7. | PRASĪBAS KULTŪRVĒSTURISKĀS VIDES SGLABĀŠANAI | Atbilstoši VKPAI 2015. gada 19. jūnijā izsniegtajai uzziņai Nr. 06-04/1478 par kultūras pieminekļa aizsardzības prasībām. Ievērot Daugavpils vēsturiskā centra, tiešāk - Saules ielas un Muzeju ielas vēsturiskās apbūves mērogu un raksturu |
| 8. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |
|  |  | JĀ |  |  |  | JĀ |  |
| 9. | BŪVES GRUPA | Nojaucamā ēka (kadastra apzīmējums 0500 001 3906 002) - I grupas ēkas, Jaunbūvējamā ēka – II. grupas ēka |
| 10. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | SKOLA (kods 1263- skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas) |
| 11. | PRASĪBAS TERITORIJAS SADAĻAI | Izstrādājot būvprojekta teritorijas sadaļu, ņemt vērā būvprojekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2” ģenerālplāna risinājumus, tai skaitā - vertikālo plānojumu un labiekārtojuma projektu. |
| 12. | NORĀDĪJUMI PAR INŽENIERTĪKLU PIESLĒGUMU IZVEIDI OBJEKTĀ | Ievērot būvprojektā “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2” projektētos inženiertīklu pieslēgumus, tai skaitā – pārbūvējamās ēkas pieslēgumiem paredzētos risinājumus, nepieciešamības gadījumā veidot jaunus, atbilstoši dienestu tehniskajiem noteikumiem. |
| 13. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Inguna Kokina, PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola”” direktore, tālr.: 654 24576, inguna.kokina@saules.lv |
| 14. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP), Būvprojekts (BP) būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku. |
| 15. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | IINDIVIDUĀLI IZSTRĀDĀTI RISINĀJUMI |
| 16. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | Projektētājam jābalstās uz būvprojekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2” ģenerālplāna risinājumiem, tos precizējot atbilstoši šim projektēšanas uzdevumam. Projektētājam jāparedz risinājumi, kas nodrošina būvniecības ilgtspējību, iekšējo mikroklimatu, iekšējās vides kvalitāti, optimālu enerģijas patēriņu, saiti ar ārējo infrastruktūru un energoefektivitāti. Projektētājam risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, ievērtējot pielietoto būvmateriālu ietekmi uz ēkas lietotāju veselību. Jāparedz lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu būvniecības laiku un samazinātu izmaksas. Projektēšanas gaitā ar Projekta vadītāju, Pasūtītāju un Saules skolas administrāciju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. |

| 12. | PRASĪBAS BŪVPROJEKTAM : |
| --- | --- |
| 12.1. | IZVIETOJAMO TELPU GRUPU UN TELPU SARAKSTS | Skat. 1. pielikumu |
| 12. 2 | PRASĪBAS INŽENIERTĪKLU PIESLĒGUMIEM (ĀRĒJIE TĪKLI) | Atbilstoši dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem |
| 12.3. | PRASĪBAS IEKŠĒJO INŽENIERTĪKLU IZVEIDEI |  |
| 12.3.1. | PRASĪBAS IEKŠĒJAI ŪDENSAPGĀDEI UN KANALIZĀC IJAI | Izstrādāt karstā un aukstā ūdensapgādes risinājumus, ugunsdzēsības ūdensvada izveidi un sadzīves kanalizāciju. Nodrošināt ūdensapgādi un kanalizāciju visām sanitārajām telpām, un darba telpām, kur tas nepieciešams atbilstoši sanitārajām normām un tehnoloģijas prasībām. |
| 12.3.2. | PRASĪBAS APKUREI, VĒDINĀŠANAI UN GAISA KONDICIONĒŠANAI | Prasības apkurei Jaunbūvējamai ēkai izstrādāt apkures sistēmu no ēkā Muzeja ielā 3 ieprojektētā siltummezgla. Ja, atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, nepieciešams izveidot jaunu siltummezglu esošajā ēkā, paredzēt tā uzstādīšanu. Kā siltuma avots telpās jāparedz tērauda radiatori vai konvektori ar spiediena izturību 10 bar. Radiatoriem paredzēt noslēgarmatūras un termoregulatorus, atpakaļgaitas ierobežotājus. Izveidot apkures sistēmu ar katras fasādes regulēšanas un noslēgšanas iespējām, ar automātiskām atgaisošanas mezgliem. Visas apkures un kaloriferu siltumapgādes sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāizbūvē ar nepieciešamo tehnisko armatūru, paredzot noslēgvārstus un ventiļus, plūsmas regulēšanas vārstus, filtrus, vienvirziena vārstus (pretspiediena), drošības, pārspiediena vārstus, atgaisotājus, kontroles un mērinstrumentus (termometrus, manometrus) u.c. Prasības vēdināšanai un gaisa kondicionēšanai Izstrādāt pārbūvējamās ēkas vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, ievērojot plānojamo telpu funkcionālo nozīmi. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem stāva robežās kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem. Gaisa vados, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir jāparedz ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību kā šķērsojamā siena. Lai novērstu kondensācijas procesa veidošanos, jāveic cauruļvadu izolācija, t.sk. vietās kur tie šķērso ēkas sienas, pārseguma konstrukcijas. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8-10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Jāparedz iespēja uzstādīt plūsmas regulējošos vārstus telpās. Jānodrošina iespēja kontrolēt un vadīt visas ventilācijas iekārtas. Īpašas prasības ventilācijai kokapstrādes un maketēšanas darbnīcās. Sanitārajos mezglos pieļaujamas autonomas nosūces ventilācijas sistēmas ar mehāniskajiem ventilatoriem. . Lai nodrošinātu ventilācijas sistēmas darbību, jāveic elektroinstalācijas (kabeļi, slēdži, rozetes, sadales, automātika u.c.) uzstādīšana nepieciešamā apjomā. |
| 12.3.3. | PRASĪBAS SILTUMAPGĀDEI | saskaņā ar SIA „Daugavpils Siltumtīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Izvērtēt iespēju siltumapgādei izmantot ēkā Muzeja ielā 3 projektēto siltummezglu . |
| 12.3.4. | IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE | Jaunas elektroapgādes sistēmas izveide, paredzot maģistrālo elektrisko tīklu līdz ēkas grupu sadalēm, iekšējo spēka un apgaismes tīklu, ka arī zibens aizsardzības sistēmu un zemēšanu. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. Paredzēt enerģiju taupošu gaismekļu uzstādīšanu. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), zem ģipškartona apšuvuma plātnēm, montāžas kanālos. Telpu apgaismojuma līmeni un gaismekļu, rozešu, slēdžu aizsardzības klasi IP, izvēlēties, atbilstoši normatīviem, atkarībā no telpas izmantošanas veida un funkcijām. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē. Avārijas apgaismojumu jāparedz izveidot gaiteņos, kāpņu telpās utt. ar iebūvētu akumulatoru saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem. |
| 12.3.5. | VĀJSTRĀVU TĪKLI | Būvprojektā paredzēt: Interneta tīklu; piekļuves kontroles sistēmu, apsardzes signalizāciju, Iekšējais datoru tīkls jāprojektē saistītu ar visa apbūves kompleksa vājstrāvu tīklu sistēmu uz vienotās strukturētās kabeļu sistēmas bāzes, izmantojot viena ražotāja kabeļus un komutācijas komponentus, un katrā darba vietā jāparedz uzstādīt 2 x RJ45 pieslēguma ligzdu skaitu (kopējais darba vietu skaits tiek precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā). Mēbeļu (skaits un parametri tiks precizēti projekta izstrādes gaitā) uzstādīšana, iepriekš minēto vājstrāvas tīklu pieslēgšana mācību telpās . Apsardzes signalizācija: Apsardzes signalizācijas projektam jāatbilst normatīviem, kuri darbojas Latvijas Republikas teritorijā. Apsardzes signalizāciju paredzēt telpām kuros ir materiālās vērtības un citām. Paredzēt apsardzes/piekļūšanas sistēmu ar adrešu sistēmu. Telpās izvietot infrasarkano staru kustības detektorus, durvju un logu stāvokļu detektorus, stikla plīšanas detektorus. Visas signalizācijas līnijas aizsargāt ar pretsabotāžas cilpām. Durvju atvēršanai avārijas gadījumā no telpu iekšpuses tiek uzstādīts avārijas izejas aprīkojums. Apsardzes sistēmas pieslēgt kopējās skolas apsardzes un videonovērošanas sistēmas. |
| 12.3.6. | UGUNSDROŠIBAS SIGNALIZĀCIJA UN ZIBENSAIZSARDZĪBA | Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, balss trauksmes izziņošanas sistēmas kā arī evakuācijas avārijapgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 8W luminiscentām kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0.5 stundas darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā, izejas signāla pieslēgšana VUGD centrālajai signalizācijas pultij. Uztvērējiekārtu paredzēt uzstādīt diennakts postenī. Pārsprieguma aizsardzības sistēmas ierīkošana. |
| 12.4. | TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PROJEKTI | Tehnoloģiskās iekārtas: Izstrādāt visu telpu mēbeļu un iekārtu specifikācijas, paredzēt mācību aprīkojuma un iekārtu izvietošanu (skat. 1. pielikumu) |
| 12.5. | IZPĒTES DARBI |  |
| 12.6. | NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMI | Pēc nepieciešamības |
| 13. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |
| 13.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |
| 13.2. | BŪVATĻAUJA | Pieprasa pasūtītājs pēc MBP iesniegšanas |
| 13.3. | ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI | Sagatavo PASŪTĪTĀJS |
| 13.4. | PLĀNOJAMĀS TERITORIJAS TOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE | Nepieciešamības gadījumā aktualizē projektētājs |
| 13.5. | PLĀNOJAMĀS TERITORIJAS ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE | izsniedz PASŪTĪTĀJS |
| 13.6. | ĒKU KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS MATERIĀLI | Sagatavo PASŪTĪTĀJS |
| 13.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Nav nepieciešams |
| 13.8. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | VESELĪBAS INSPEKCIJA Latgales kontrole nodaļa - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 13.9. | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | NĒ |
| 14. | TEHNISKIE UN ĪPAŠIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs): |
| 14.1. | ŪDENSAPGĀDEI | SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 14.2. | KANALIZĀCIJAI | SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 14.3. | SILTUMAPGĀDEI | PAS “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 14.4. | ELEKTROAPGĀDEI | AS ‘SADALES TĪKLS” - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 14.5. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |
| 14.5.1. |  | SIA “DAUTKOM” - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 14.5.2. |  | SIA “LATTELECOM” - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 14.6. | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, IELAS APGAISMOJUMS, LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 14.7. | VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS | VALSTS VIDES DIENESTS Daugavpils reģionālā vides pārvalde - pieprasa PASŪTĪTĀJS |
| 14.8. | KULTŪRAS MANTOJUMA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS | VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA – nodrošina PASŪTĪTĀJS |
| 15. | PROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar Pasūtītāju, tehnisko un īpašo noteikumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS |
| 16. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | 5 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |
| 17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ (MBP) sastāvdaļas: |
| 1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem; 2. Būvprojekta ģenerālplāns M 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna, norādot sasaisti ar iepriekš izstrādāto apbūves kompleksa būvprojektu; 3. Ēku stāvu un jumta plāni ar telpu un telpu grupu eksplikāciju; 4. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 6. Saskaņojumi ar: 6.1. Pasūtītāju - PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skolu” 6.3. Skolas dibinātāju un nekustamo īpašumu īpašnieku – Daugavpils pilsētas domi 6.2. Daugavpils pilsētas galveno arhitekti un galveno mākslinieku; |
| 18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas: |
| 1. VISPĀRĪGĀ DAĻA: |
| 1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Tehniskās apsekošanas atzinums par ēku Muzeja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0500 001 3906 003), atbilstoši LBN 405-01 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām; 1.3. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti –topogrāfiskā izpēte un ģeotehniskā izpēte; 1.4. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem; 1.5. Savietotais inženiertīklu plāns; |

2. arhitektūras daļa:

2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. teritorijas sadaļa (TS, ĢP): 2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns mērogā M 1:500; 2.3. arhitektūras risinājumi (AR, ARD): 2.3.1. ēkas stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju; 2.3.2. ēkas jumta plāns; 2.3.2. ēku fasādes ar būtisko elementu augstumu atzīmēm, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu; 2.3.3. raksturīgie griezumi ar esošā un plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu; Iekārtu izvietojums (IE)

3. inženierrisinājumu daļa:

3.1. Būvkonstrukcijas (BK) 3.1.1. būvkonstrukcijas (grīdu segumu, pārsedžu un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju; 3.1.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; 3.1.3. grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus; iekšējie inženiertīkli : apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana – AVK, ūdensapgāde un kanalizācija – ŪK, siltummehānika – SM, elektroapgāde – EL, Elektronisko sakaru sistēmas (arī – sakari un signalizācija, centralizētšas izziņošanas sistēmas)- ESS; Ugunsdzēsības automātikas sistēmas – UAS. 3.6. vides aizsardzības pasākumi; 3.7. būvizstrādājumu specifikācijas.

4. darbu organizēšanas projekts (DOP).

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS (UPP) 5.1. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēkas ugunsnoturības pakāpe, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības); 5.2. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi; 5.3. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas); 5.4. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam; 5.5. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi; 5.6. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu); 5.7. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā;

6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI ENERGOEFEKTIVITĀTEI. ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS.

7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

8. EKONOMISKĀ DAĻA

8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS); 9.2. būvdarbu apjomu saraksts (BA); 9.3. izmaksu aprēķins –tāmes (T).

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām.

Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumus Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

8. PIELIKUMI:

8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – pasūtītājs pasūta ekspertīzes slēdzienu 8.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite.

19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

1. Saskaņota Būvprojekta minimālā sastāvā un iesniegšanas termiņš – 2 mēneši; 2. Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam ekspertīzes veikšanai – 4 mēneši. 3. Būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš:1 (viens) mēnesis pēc būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas. 4. Līguma izpildes gala termiņš: 1 (viens) mēnesis pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas.

Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

# Sagatavoja:	                                                	I. Kokina,

# O. Galančuka

# Saskaņots:                                                            A. Mahļins

4. Pielikums

iepirkuma Nolikumam

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2018.gada ____._______________

Iepazinies ar iepirkuma „ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125, nolikumu un projektēšanas uzdevuma - tehniskās specifikācijas prasībām un ņemot vērā tehniskajā piedāvājumā norādīto, _____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību par šādu kopējo summu:

1. Būvprojekta izstrāde:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

2. Autoruzraudzība (tiks slēgts atsevišķs līgums):

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

3. Kopā:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

Pielikumā: Tāme uz __ lp.

Pretendents __________ apliecina, ka

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas uzdevumā - tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto pakalpojumu sniegšanu;

- piedāvātais izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un projektēšanas uzdevumā - tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

TĀME

2018.gada ___.____________

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Marka | Darbu izmaksas (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vispārīgā daļa | VD |  |
| 2. | Arhitektūras daļa | TS, ĢP, AR, ARD, IE |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa | BK, AVK, ŪK, SM, EL, ESS, UAS |  |
| 4. | Darbu organizēšanas projekts | DOP |  |
| 5 | Ugunsdrošības pasākumu pārskats | UPP |  |
| 6. | Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei. Ēkas pagaidu energosertifikāts. |  |  |
| 7. | Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai |  |  |
| 8. | Ekonomikas daļa | IS, BA, T |  |
| 9. | Pielikumi |  |  |
|  | KOPĀ par punktiem 1-9 |  |  |
| 10. | Autoruzraudzība | AU |  |
|  | KOPĀ par punktiem 1-10 |  |  |
|  | PVN 21 % |  |  |
|  | Viss kopā ar PVN |  |  |

Piezīme: Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015.gada 9.jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

5. Pielikums

iepirkuma Nolikumam

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

2018.gada ___._____________

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu detalizēts apraksts | Pakalpojumu izmaksas (euro bez PVN) | Pakalpojumu sniegšnas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Pielikumā: pozitīva atsauksme vai cits līdzvērtīgs pieredzi apliecinošs dokuments (kopija/oriģināls) kopā uz ___________ lp.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

6. Pielikums

iepirkuma Nolikumam

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125

iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla

un apakšuzņēmēju saraksts

2018.gada ____.________________

Pretendents __________________(uzņēmuma nosaukums):

1) norāda, ka būvprojekta izstrādes vadītājs būs (atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām):

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā) | Nododamie pienākumi (norāda arī atbildīgo projektētāju) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: Atbildīgā būvprojekta izstrādes vadītāja apliecinājums uz __ lp (atbilstoši paraugam).

2) piedāvā iepirkuma līguma izpildei šādus speciālistus (atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām):

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā) | Nododamie pienākumi (norāda arī atbildīgo projektētāju) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: Būvprojekta izstrādes speciālista apliecinājums uz __ lp. (atbilstoši paraugam)

3) piedāvātā būvprojekta izstrādes vadītāja __________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši Nolikuma 37.4.punkta prasībām (uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir izpildīti vismaz 2 (divi) līdzvērtīgi būvprojektu izstrādes līgumi, proti, atbildīgais būvprojekta izstrādes vadītājs ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām līguma ietvaros izstrādājis publiskas ēkas būvniecības dokumentāciju ēku pārbūvei vai jaunbūvei.):

| Nr. p.k. | Pasūtītājs | Īss līguma apraksts un īss izpildītā projekta sastāvs | Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) | Līguma vērtība EUR bez PVN | Pasūtītāja kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: vismaz viena pozitīva atsauksme (kopija/oriģināls) par atbildīgā būvprojekta izstrādes vadītāja izpildīto projektēšanas pakalpojumu

4) sniedz informāciju par iepirkuma līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi ir):

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Izpildei nododamā līguma daļa | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz _____ lp.

5) sniedz informāciju par personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā (ja tādas ir):

| Nr. | Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese | Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Sniegto pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, apraksts | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamo pakalpojumu apjoms no līguma summas naudas izteiksmē (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā uz ___.lp.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

Pielikumi Kvalifikācijas aprakstam

ATBILDĪGĀ būvprojekta IZSTRĀdes vadītāja APLIECINĀJUMS

- Uzvārds:

- Vārds:

- Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvājums iepirkumā “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2018/125, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta izstrādes vadītājs, kuram piešķirta arhitekta prakse, strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.

2018.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

būvprojekta IZSTRĀdes speciālista APLIECINĀJUMS

- Uzvārds:

- Vārds:

- Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvājums iepirkumā “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2018/125, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā _________________ , strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.

2018.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

7. Pielikums

iepirkuma Nolikumam

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

2018.gada ___._____________

Ar šo apliecinājumu pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), apliecina, ka

- ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem.

- sniegs līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus atbilstoši projektēšanas uzdevumam - tehniskajai specifikācijai, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta piedāvājumā norādītā būvprojekta izstrādes vadītāja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no projektēšanas līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumu cenas saskaņā ar iepirkuma nolikuma un iepirkuma līguma prasībām.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

8.PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/125

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrādi

Daugavpilī, 2018.gada ____._______________

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””, reģistrācijas numurs 90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils, LV-5401, direktores Ingunas Kokinas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_____________________________________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā iepirkuma “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2018/125, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu - tehnisko specifikāciju un pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumam, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.

- Darbi ietver sekojošu Dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

  - Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar projektēšanas uzdevumu - tehnisko specifikāciju un pasūtītāja  norādījumiem;

  - Dokumentācijas saskaņošana saskaņā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu un projektēšanas uzdevuma - tehniskās specifikācijas prasībām;

  - ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību novēršana (ja paredzēts veikt Dokumentācijas  ekspertīzi);

  - Dokumentācijas akceptēšanu (saskaņošanu) Būvvaldē.

- Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz būves nodošanai ekspluatācijā), lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Dokumentācijai, Puses slēdz atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt, ar šādiem pamatnosacījumiem:

  - līgumu slēdz atbilstoši iepirkuma procedūrā piedāvātajai līguma summai – EUR ________ bez PVN;

  - līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;

  - Izpildītājs (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

  - līgumā nosaka, ka Izpildītājam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

  - līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.

II. Darbu izpildes termiņš

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.

- Dokumentācija ir izstrādājama un nododama Pasūtītājam pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā projektēšanas uzdevumā - tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos:

  - Saskaņota Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas termiņš:  2 (divi) mēneši;

  - Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam ekspertīzes veikšanai: 4 (četri) mēneši;

  - Būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš: 1 (viens) mēnesis pēc būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas;

  - Līguma izpildes gala termiņš: 1 (viens) mēnesis pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas;

  - Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 8  (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa par Dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ).

- Līguma summas samaksas kārtība:

  - Maksājums 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas;

  - Maksājums 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas pasūtītājam;

  - Atlikušais maksājums 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu saņemšanas.

- Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa grozījumu gadījumā tiek mainīta kopējā līguma summa atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.

- Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt pakalpojuma izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.

IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība

- Dokumentācija tiek iesniegta papīra formā 5 eksemplāros, kā arī 2 eksemplāros digitālā formātā (PDF; DWG) atbilstoši projektēšanas uzdevuma - tehniskās specifikācijas prasībām.

- Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.

- Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.

- Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.

- Pamatotu pretenziju gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Dokumentācijā un to izpildes termiņiem. Ja puses nav vienojušās savādāk, Izpildītājam nepilnības jānovērš ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā.

- Pasūtītājs pieņem izstrādāto Dokumentāciju, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādātās Dokumentācijas saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.

- Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

V.  Autortiesības

- Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir nododami Pasūtītājam un Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Dokumentāciju un tās izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam.

- Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

- Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz Dokumentācijas autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Dokumentācija kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.

VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības

- Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.

- Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.

- Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

- Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.

- Izpildītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un apliecinājumu par prēmijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.

VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

- Pasūtītāja sagatavotajam projektēšanas uzdevumam - tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.

- Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst projektēšanas uzdevumam - tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.

VIII. Pušu atbildība

- Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

- Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Dokumentācijas izstrādes laikā (t.sk. sakarā ar būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.

- Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.

- Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.

- Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.

- Dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Dokumentācijā Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līgumā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktā līgumsoda.

- Izpildītājam noteikts atbildības limits līgumcenas apmērā (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:

  - jāveic tādi būvdarbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas Dokumentācijā būtu savlaicīgi izlabotas;

  - būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies Dokumentācijas kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.

- Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā vienreizēju līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu:

  - izpildītājs nepilda Līguma 31.-34.punktos noteikto pienākumu Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

  - ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;

  - būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.

- Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Izbeidzot šo līgumu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras puses (Izpildītāja)  līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Izpildītāja tiek piedzīts līgumsods 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

- Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas apmērā (Līguma 3.punktā minētās summas apmērā).

- Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam vai arī ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.

IX. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

- Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no projektēšanas līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu.

- Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde

- Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.

- Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, var pieprasīt otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;

  - Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts.

- Līguma 49.punktā minētajos gadījumos Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

- Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.

XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība

- Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

XI. Nepārvarama vara

- Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

- Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

- Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

XII. Citi noteikumi

- Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.

- Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:

  - Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

  - Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

  - Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.

- Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

- Pušu kontaktpersonas:

| Pasūtītāju pārstāv: | Izpildītāju pārstāv: |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | Vārds, uzvārds: |
| Amats: Tālrunis: | Amats: Tālrunis: |
| e-pasts: | e-pasts: |

- Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.

- Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.

- Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

- Pielikumā:

  - Autoruzraudzības līguma projekts uz __ lp;

  - Pretendenta piedāvājuma kopija uz __ lp;

  - Cits (ja nepieciešams).

XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

| Pasūtītājs: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

Pielikums

20__.gada __.________ Uzņēmuma līgumam
par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola””

apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002)

nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrādi

LĪGUMS

par autoruzraudzības veikšanu________________________________________

Daugavpils                                                                	                20__.gada ____.____________

_________, reģ.Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

_________, reģ.Nr.__________, tās valdes ________ ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, (turpmāk  – Autoruzraugs), bet abi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” apbūves kompleksa ēkas Muzeja ielā 3 (kad.apz.05000013901002) nojaukšanas un jaunas ēkas būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.DPD 2018/125 rezultātiem, noslēdza šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) ______________________ (būvobjekta nosaukums), kas tiek realizēts atbilstoši ______________ (reģ.Nr. ________) izstrādātajai būvniecības dokumentācijai – „________________”  (_____________(būvniecības ieceres akcepta datums un būvatļaujas Nr., ja nepieciešams)) (turpmāk – Būvniecības dokumentācija).

- Autoruzraudzība ir veicama saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Autoruzraudzību, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

- Autoruzraugs apliecina, ka ir tiesīgs veikt Autoruzraudzību.

II. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

- Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

- Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā.

III. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- Kopējā Autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) un Tāmi ir EUR __________ (______________) bez PVN, PVN sastāda EUR ____________, pavisam kopā ar PVN EUR ______________ (__________________).

- Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā:

  - katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai;

  - pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.

- Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīga bankas izraksta izdruka.

- Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa grozījumu gadījumā tiek mainīta kopējā līguma summa atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.

- AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

- Autoruzrauga norādījumi ir saistoši, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

- Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

- Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

- Autoruzrauga pienākums ir piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

V. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un apliecinājums par prēmijas samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību, ar atbildības limitu 100% no Līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

- Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.

- Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā, kā arī pienākums ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.

- Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.

- Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

- Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

- Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības veikšanas posmā veikt Autoruzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem.

- Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

VI. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

- Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

VII. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

- Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

- Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

  - Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

  - Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību;

  - ja Autoruzraugam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts.

- Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 25.1. vai 25.2.punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma izbeigšanu.

- Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

VIII. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

- Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

- PUŠU ATBILDĪBA

- Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Gadījumā, ja Autoruzraugs neievēro būvobjekta apmeklējumu pienākumu (ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu) vai nepiedalās būvsapulcēs būvniecības laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

- Gadījumā, ja Autoruzrauga noteiktā kontaktpersona darba laikā (darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk kā 2 dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Autoruzraugs izvairās no Līgumā paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

- Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

- Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,2% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Puses ir tiesīgas atteikties no iepriekšminētajām soda sankcijām, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu dēļ minētā Puse nav varējusi kavēšanos novērst.

- Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

X. CITI NOTEIKUMI

- Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

- Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

- Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XI. PUŠU REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS: |  | AUTORUZRAUGS: |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Publiska ēka  – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” 2.4.apakšpunktu.

Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Ja būvprojekta izstrādātājs ir būvkomersants, tas par projekta vadītāju norīko atbilstošas jomas būvspeciālistu, kurš vada projektēšanu un koordinē būvprojekta izstrādi. Ja būvprojekta izstrādātājs ir būvspeciālists, tas veic arī projekta vadītāja pienākumus.

Piemēram, arhitekts, būvspeciālists ēku projektēšanā.

Piemēram, arhitekts, būvspeciālists ēku/inženierkomunikāciju projektēšanā.