APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2010.gada 29.maijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ V.Kononovs

ATKLĀTA KONKURSA

“Daugavpils pilsētas Tukuma ielas ( posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija ERAF projekta

“Daugavpils pilsētas satiksmes

infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros”,

identifikācijas Nr.DPD KSN 2010/13

NOLIKUMS

Daugavpils, 2010

# Saturs

I	Saturs	2

II	Konkursa nolikums	3

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums	3

2.	Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta………………………………………………...3

3.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš	3-4

4.	Piedāvājuma nodrošinājums	4

5.	Piedāvājuma noformējums	4-7

6.	Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem	7

7.	Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem	7

Finanšu piedāvājums tiek sagatavots sekojoši:	7

8.	Cita informācija	7-8

9.	Komisijas tiesības	8

10.	Komisijas pienākumi	8-9

11.	Pretendenta tiesības un pienākumi	9

12.	Piedāvājumu atvēršana	9

13.	Pretendentu atlase	9-10

14.Tehnisko piedāvājumu atbilstības parbaude……………………………………………………..10-11

15.	Finanšu piedāvājumu vērtēšana.	11

16.	Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	11-12

III	Nolikuma pielikumi.	13

1. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS…………………….…………………..…...13

2.pielikums KVALIFIKĀCIJA…………………………………………………….14-17

3.pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA…………………………………………...18-19

4. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS	20

5. pielikums GALVOJUMA PARAUGI	21-23

6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS	24

1.	Līguma priekšmets	24

2.	Līgumā lietotie termini	24

3.	Līguma cena	25

4.	Darba izpildes termiņi	25-26

5.	Darba programma un Darba vadības apspriedes	26

6.	Sadarbība	26-27

7.	Apakšuzņēmēju darbs	27

8.	Kvalitāte un pārbaudes	27

9.	Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana……………………………………………………..27

10.Maksājumu kārtība…………………………………………………………………………………..27-28

11.	Apdrošināšana	28

12.	Līguma (saistību) nodrošinājums	28

13.	Līgumsods	29

14.	Līguma grozīšana	29

15.	Līguma darbības izbeigšana	29

16.	Nepārvarama vara	30

17.	Citi noteikumi	30

18.	Pušu rekvizīti un paraksti	30

7.pielikums.DARBU APJOMI……………………...………………………………………..31

# Konkursa nolikums

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPD KSN 2010/13

Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Daugavpils pilsētas dome.

Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome, Komunālā saimniecības nodaļa |
| --- | --- |
| Adrese | Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403 |
| Reģ. Nr | 90000077325 |
| Kontaktpersona | Vasilijs Kuzmins |
| Tālruņa Nr. | 654-76316 |
| Faksa Nr. | 654-76318 |
| e-pasta adrese | arija.pupina@daugavpils.lv |
| Darba laiks | 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 |

Konkursa nolikumu var saņemt 1.3. punktā norādītajā adresē.

Pretendenti līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim kontaktējas ar Pasūtītāju.

Līguma slēdzējs ir Daugavpils pilsētas dome, kas darbojas kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmējs.

Valsts iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 1.maija “Publisko iepirkumu likumu” /spēkā ar 01.05.2006./  ar grozījumiem /spēkā ar 20.02.2007.; spēkā ar 13.08.2009./.

Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Tukuma ielas ( posmā no 18.novembra līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcijas ERAF projekta “ Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros” (turpmāk tekstā – Darbs).

Iepirkuma priekšmets sīkāk aprakstīts konkursa nolikuma 7.pielikumā “ Darbu apjomi″.

Līguma izpildes termiņš – tiek noteikts 18 (astoņpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsēta.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, derīguma termiņš

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010.gada 05.jūlijam ieskaitot Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā, 5.kabinetā, 2.stāvā, Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV-5403. 2010.gada 06.jūlijā pretendentu piedāvājumi iesniedzami no plkst. 8.00 līdz 10.00 Daugavpils pilsētas domē pēc adreses: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpilī, 2.stāvā, mazajā zālē.

Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.

Piedāvājumi tiks atvērti 2010.gada 06.jūlijā plkst. 10.00 Daugavpils pilsētas domē pēc adreses Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpilī, 2.stāvā, mazajā zālē.

Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājumam jābūt spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.7.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 5 (piecu) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots Pretendentam.

Piedāvājuma nodrošinājums

Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu Ls12’000,00 apmērā bez PVN, un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt bankas, turpmāk – Galvojuma devējs, izsniegtajam galvojumam, kura nosacījumi atbilst šī konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienotajam paraugam, ar norādi: (Iepirkuma Nr. DPD KSN  2010/13 piedāvājuma nodrošinājums(.

Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

4.3.1.      piedāvājuma derīguma termiņā atsauc vai padara savu   piedāvājumu par

spēkā neesošu;

4.3.2.      piedāvājuma derīguma termiņā pēc tam, kad Pretendents saņēmis

paziņojumu par lēmuma pieņemšanu iepirkuma līguma slēgšanai,

neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

Piedāvājuma noformējums

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu uz visu šajā Nolikumā norādīto būvdarbu apjomu.

Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu  valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojumu atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ″Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403. Iepirkuma Nr. DPD KSN 2010/13 piedāvājums, neatvērt līdz 2010.gada 06.jūlijam plkst. 10.00″ un Pretendenta nosaukums, adrese.

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 5.2. – 5.7. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa konkursa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, Pretendentam jāizmanto konkursa nolikuma pielikumos pievienotie paraugi.

Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu

piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „Daugavpils

pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/13, Pretendenta nosaukums un adrese.

5.10.2.  Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

5.10.3.  Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija atbilstoši šī Nolikuma

4.punkta prasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls atbilstoši

Nolikuma 5.7.punkta prasībām pievienojams piedāvājumam neiesiets,

kopējā iesaiņojumā.

5.10.4.  Pretendenta atlases dokumenti:

5.10.4.1.Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, komersanta

reģistrācijas apliecību kopijas. Ja piedāvājumu iesniedz

piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku

komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

5.10.4.2.Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstoši 8.5. un

8.6.punktu prasībām visu apvienības dalībnieku parakstīta

vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai

piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma

līgumu.

5.10.4.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums,  ka Pretendents, uzrādītie

apakšuzņēmēji un visi piegādātāju apvienības dalībnieki nav

pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas

stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai

pārtraukta.

5.10.4.4.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Preten-

denta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu

parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja

iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs

personas pilnvarojums.

5.10.4.5. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendentam,

uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un visiem piegādātāju

apvienības dalībniekiem nav nodokļu vai valsts

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

5.10.4.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu

uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un visiem piegādātāju

apvienības dalībniekiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma

39.panta 1.daļā minētie noteikumi.

5.10.4.7.Pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieku, uzrādīto

apakšuzņēmēju Būvkomersantu reģistrācijas apliecības. Citu

valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita

dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts

Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

5.10.4.8.Pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieku, uzrādīto

apakšuzņēmēju personāla, kurš paredzēts būvdarbu (ceļu

būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu

būvdarbu vadīšana, elektroietaišu būvdarbu vadīšana, darba

aizsardzības speciālists) vadības atbilstošas  profesionālās

kvalifikācijas sertifikātu kopijas un CV. Citu valstu

būvuzņēmējiem – attiecīgi sertifikāti un vai kādi citi

apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie akti

tādu pieprasa  un/vai atbilstošu izglītību apliecinošu dokumentu

kopijas un CV (jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”).

5.10.4.9.Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir attiecīgs sertifikāts

būvdarbu vadīšanā un atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze

līdzīgu objektu (ceļi,  ielas ar pazemes komunikāciju

izbūvi, elektroietaišu) būvdarbu vadīšanā, kuru vērtība

kopsummā nav mazāka par 30% no pretendenta piedāvājuma

summas bez PVN, pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu

laikā veiktajiem darbiem (Nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija”

prasības).

5.10.4.10.Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu

apgrozījums gadā par diviem iepriekšējiem gadiem ir ne mazāks

par pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.

(jāaizpilda 2.pielikums “Kvalifikācija”, 2.3.punkts).

5.10.4.11.Informācija par Pretendenta, piegādātāju apvienības

veiktajiem būvdarbiem iepriekšējos piecos gados, kas pēc darbu

veidiem atbilst nolikuma 2.pielikuma prasībām. (jāaizpilda

2.pielikums “Kvalifikācija”).

5.10.4.12.Pretendenta iesniegtās atsauksmes par iepriekš izpildītiem

darbiem saskaņā ar konkursa nolikuma 2.pielikuma

“Kvalifikācija” sarakstu.

5.10.4.13. Apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar konkursa nolikuma

2.pielikuma “Kvalifikācija” sarakstu.

5.10.4.14.Aizpildīts konkursa nolikuma 2.pielikums ″Kvalifikācija″.

5.10.5.Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam

″Darba organizācija″ sagatavots apraksts ″Darba organizācija″.

    - Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 5.5.punktu parakstīts konkursa nolikuma 1.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

    - Aizpildīts konkursa nolikuma 7.pielikums ″Darbu apjomi″.

- Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma dokumentiem

  - Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikuma  sadaļas ″Specifikācijas″ prasības, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikumu ″Darba organizācija″.

6.2.Pretendents nav tiesīgs iesniegt tehniskā piedāvājuma variantus.

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma dokumentiem

Finanšu piedāvājums tiek sagatavots sekojoši:

  - Tiek aizpildīts konkursa nolikuma 7.pielikums ″Darbu apjomi″ par katru iepirkuma priekšmeta daļu. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

7.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās

vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar

precizitāti divi cipari aiz komata.

7.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas

saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās

vērtības nodokli.

7.4. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

7.5. Sastādot vienību cenas Pretendentam ir jāņem vērā tehniskā projekta rasējumu,

tehnisko specifikāciju, materiālu specifikāciju prasības un rādītājus pilnā apjomā.

7.6. Piedāvājuma pamatsumma bez PVN tiek ierakstīta 1.pielikuma “Finanšu

piedāvājums” tabulas attiecīgajā ailē.

7.7. Piedāvājuma cena bez PVN tiek aprēķināts sekojoši:

Piedāvājuma cena bez PVN = Pamatsumma bez PVN + Pasūtītāja rezerve,  kur

Pasūtītāja rezerve = Pamatsumma bez PVN  x  4% no Pamatsummas bez PVN.

7.8.Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

- Cita informācija

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi.

  - Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

  - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 1.pielikumā ″Finanšu piedāvājums”,norādot visus piegādātāju apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus, iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā.

Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

8.6.Ja uz Pretendentu, kas ir piegādāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt

iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienība pirms iepirkuma līguma parakstīšanas

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē  pilnsabiedrību.

8.7.Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.

8.8.Piedāvājumā jāuzrāda apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 5% no

piedāvājuma kopējās cenas bez PVN (konkursa nolikuma 2.pielikums

″Kvalifikācija″). Pretendents ir atbildīgs par Darba veikšanu neatkarīgi no

apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

8.9.Komisija organizē ieinteresēto potenciālo pretendentu būvlaukuma vietas apskati

2010.gada 10.jūnijā plkst.11.00. Pretendenti tiek gaidīti Daugavpils pilsētas

domes Komunālās saimniecības nodaļā, pēc adreses Imantas iela 35a, Daugavpils.

- Komisijas tiesības

  - Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

  - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

  - Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

- Komisijas pienākumi

10.1.Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

10.2. Komisijai ir jāizsūta iepirkuma procedūras dokumenti ieinteresētajiem piegādātā-

jiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja kāda iemesla dēļ tehniskās specifikācijas un citi dokumenti netiek izsniegti paredzētajos termiņos, komisijai jāpagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

10.3.Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati

būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to ies-

niegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēr-

šanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedā-

vājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju

par vērtēšanas procesu.

10.4.Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko

iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīva-

jiem aktiem.

10.5.Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad

tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamato-

joties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

  - Pretendents var pieprasīt un 3 /triju/ darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

  - Pretendentam ir tiesības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

  - Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

- Pretendentu atlase

13.1. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu (apakšpunkti no 13.1.1 līdz 13.1.9 un 13.1.16.punkti attiecināmi arī uz uzrādītajiem apakšuzņēmējiem un katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - Pretendents pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu. Ja maksātnespējīgam Pretendentam ir piemērota sanācija, Pasūtītājs lemj par Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras, izvērtējot Pretendenta sanācijas plānu un tā izpildi.

    - Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts.

    - Pasūtītājs, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, ir konstatējis Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumus pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

    - Pretendents ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Minētais noteikums var attiekties gan uz pašu Pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu.

    - Pretendents nav reģistrēta juridiskā persona (Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā dibināts).

    - Pretendents nav reģistrēts nodokļu maksātājs.

    - Pretendentam nav Būvkomersanta reģistra apliecības. Citu valstu Pretendentam nav attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

    - Būvdarbu vadītājiem nav Darba veikšanai atbilstošu būvprakses sertifikātu. Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.

13.1.10.Pretendenta vai apakšuzņēmēju pieredze būvdarbos nav atbilstoša

nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.

13.1.11.Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma

2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.

13.1.12.Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai

Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem

iesniedzis atsevišķi piedāvājumu uz šo iepirkumu.

13.1.13.Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikumu „Darbu apjoms”, ir to

patvaļīgi grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu

nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu

nosaukumu, daudzumu vai mērvienību.

13.1.14.Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

13.1.15.Pretendents vai apakšuzņēmējs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto

informāciju.

13.1.16.Pretendenta piedāvājums neatbilst arī citām Nolikumā noteiktajām, bet

13.1.punktos neuzskaitītajām prasībām.

  - Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

  - Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

  - Ja piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām tehniskajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

  - Ja komisija konstatē aritmētiskas kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

    - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

  - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Pretendentam jāiesniedz iebildumi 2 darba dienu laikā. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par saviem iebildumiem, komisija uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem. Ja komisija nepiekrīt Pretendenta iesniegtajiem iebildumiem, komisija pamato to un Pretendenta piedāvājumu neizskata.

  - Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

  - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas Pretendentam rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs ir viszemākā cena. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu .

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst tehniskajām specifikācijām un ir ar viszemāko cenu.

  - Komisija ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu, nosūta publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem

  - Komisija triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot šo informāciju ne vēlāk, kā publicēšanai nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu vai arī norāda visus iemeslus, kāpēc lēmums par uzvarētāju nav pieņemts vai iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.

  - Pamatojoties uz attiecīgās personas pieprasījumu komisija triju darbdienu laikā informē Pretendentu par tā piedāvājuma noraidīšanas iemesliem un pretendentu, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, par izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītām priekšrocībām.

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā vienpadsmitajā dienā pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts internetā, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

  - Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 6.pielikumam ″Līguma projekts″. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

  - Izraudzītajam Pretendentam jāiesniedz priekšapmaksas nodrošinājums pēc līguma noslēgšanu un pirms rēķina piestādīšanas par priekšapmaksas saņemšanu. Priekšapmaksas nodrošinājumam jābūt noformētam atbilstoši paraugam konkursa nolikuma 5.pielikumā (5.1.veidlapa). Priekšapmaksas nodrošinājumam jābūt līdz desmit procentu apmērā no līguma pamatsummas bez PVN.

  - Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

# Nolikuma pielikumi.

## 1. pielikums. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai personu grupa: |  |
| Adrese: |  |
| Datums: |  |

Piedāvājam veikt  „Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcijas ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros”, būvdarbus, saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/13 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu

| Pamatsumma bez PVN | Pasūtītāja rezerve 4% no pamatsummas bez PVN | Piedāvājuma cena bez PVN |
| --- | --- | --- |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Mēs apliecinām, ka:

- mēs (visi piegādātāju apvienības dalībnieki) un mūsu uzrādītie apakšuzņēmēji neesam pasludināti par maksātnespējīgiem*, mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par mūsu un musu uzrādīto apakšuzņēmēju bankrotu;

- mums un mūsu apakšuzņēmējiem nav konstatēti būtiski attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiski pārkāpumi, profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas;

- mēs un mūsu apakšuzņēmēji ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/13 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. Mēs piekrītam visām iepirkuma  "Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/13  nolikumā izvirzītajām prasībām

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

________________________________________________

* Pretendenta un/vai apakšuzņēmēja/-u maksātnespējas gadījumā, kad piemērota sanācija, vārda kopu “mēs un mūsu apakšuzņēmēji neesam pasludināti par maksātnespējīgiem” aizstāj ar vārdiem, kas raksturo Pretendenta un apakšuzņēmēja/-u stāvokli attiecībā uz maksātspēju.

### 2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

### 2.1. Pretendenta personāla kvalifikācija

Jānorāda arī vadošais personāls, kas vadīs Darba izpildi būvlaukumā. Datus jāapkopo šādā tabulā:

| Būvdarbu vadītāji/ vai amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ceļu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 3. Elektroietaišu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
|  |  | Kvalif.apliecinošs dokuments | Pieredze darba aizsardzības jomā |  |
| 4.Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā).

2.2. Atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt:

sertificētam būvdarbu vadīšanā un ir jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei līdzīgu objektu (ceļi, ielas ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņi, elektroietaišu) būvdarbu vadīšanā, kuru vērtība kopsummā nav mazāka par 30% no pretendenta piedāvājuma summas bez PVN, pieredze apliecināma ar pēdējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja  pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

2.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta vidējais finanšu  apgrozījums gadā par diviem iepriekšējiem gadiem ir ne

mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo divu gadu pārskatu datiem.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātaju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā bez PVN (tūkst. Ls) |
| --- | --- |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/2 |  |

2.4. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos

Pretendentam (piegādātaju apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā jābūt pieredzei:

- ceļu, ielu, gājēju celiņu seguma būvdarbu veikšanā, kura apjoms kopsummā nav mazāks par

10’000 m² ar izbūvētām inženierkomunikācijām zem asfalta seguma;

- ielu apgaismojuma izbūve ar līnijas garumu ne mazāku par 1 km.

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībām darbu apjoms /izpildes termiņš | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja atsauksmes par katru objektu ar norādi vai darbi veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti, kā arī Pasūtītāja apstiprināta akta kopija par izpildītiem ceļu, ielu, ielu apgaismojuma izbūves būvdarbiem, izņemot līgumus, kur Pasūtītājs ir Daugavpils pilsētas dome.

2.5. Apakšuzņēmēju saraksts (jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 5% no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN).

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
| Pārējie apakšuzņēmēji kopā |  |  |
|  | Kopā (%) |  |

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	„_______________”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |
| --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

12.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

### 3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs, izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
| --- | --- | --- | --- |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |

- Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 6.pielikumā “Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

8. Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

9. Īpašie nosacījumi.

9.1. Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem.

9.2. Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju.

9.3. Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

9.4. Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

9.5. Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

9.6. Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.

## 4. pielikums PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Daugavpils pilsētas domei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

Vieta, 20   .gada <datums>

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums Nr...........

Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> ,turpmāk – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, pasūtītāja Daugavpils pilsētas dome; reģ. Nr.90000077325, adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, turpmāk – Pasūtītājs, izsludinātajam atklātajam konkursam ar iepirkuma identifikācijas numuru DPD KSN 2010/13 “„Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros”, turpmāk - Konkurss, kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, turpmāk – Banka, apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu <skaitļiem> Ls (<vārdiem> tūkstoši lati) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

- Ja Pretendents, piedāvājuma spēkā esamības periodā, atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu.

- Ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, saskaņā ar konkursa nolikumu.

- Ja Pretendents pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu saņemšanas neiesniedz līguma izpildes spējas galvojumu saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis galvojums ir spēkā no <gads>. gada <datums> un paliek spēkā deviņdesmit (90) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz <gads>. gada <datums>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Šis galvojums ir izdots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šis galvojums ir sastādīts _____ identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Daugavpils pilsētas domei, __________________________________________.

<Amata nosaukums>                     <Paraksts>                              <Paraksta atšifrējums>

<Datums>

<Bankas zīmogs>

## 5. pielikums GALVOJUMA PARAUGI

5.1. PRIEKŠAPMAKSAS NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Ievērojot to, ka: <Izpildītāja nosaukums un adrese>, turpmāk – Izpildītājs, kā darbu izpildītājs ir noslēdzis līgumu ar Daugavpils pilsētas domi, adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401, turpmāk - Pasūtītājs, par „Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai)  rekonstrukcija ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/13, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> un Izpildītājam ir jāiesniedz priekšapmaksas nodrošinājums,

mēs <galvojuma devēja nosaukums un adrese>, galvojam izmaksāt Daugavpils pilsētas domei jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz <summa vārdiem un cipariem (līdz 10 % no pamatsummas)> pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, kurā:

(a)	teikts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības, un

(b)	ir minēts, kādas tieši Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.

Katru pieprasījumu paraksta Pasūtītāja pilnvarota persona. Apstiprinātajam pieprasījumam un paziņojumam jābūt saņemtam mūsu birojā ne vēlāk kā <datums (70 dienas pēc Darba ekspluatācijā nodošanas – pieņemšanas)>. Tajā brīdī izbeidzas galvojuma termiņš un priekšapmaksas nodrošinājums tiek atgriezts izsniedzējam.

Mēs esam informēti, ka Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam pagarināt šī galvojuma darbības termiņu, ja no izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas datuma līdz šī galvojuma termiņa beigām ir mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas. Mēs galvojam izmaksāt galvoto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, ka Izpildītājs izskaidrojamu iemeslu dēļ nav izpildījis savas saistības un nav pagarinājis šī galvojuma termiņu.

Datums:

| Galvojuma devēja vārdā: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.2. IZPILDĪTO DARBU GARANTIJAS NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Ievērojot to, ka: <Izpildītāja nosaukums un adrese>, turpmāk – Izpildītājs, kā darbu izpildītājs ir noslēdzis līgumu ar Daugavpils pilsētas domi, adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401, turpmāk - Pasūtītājs, par „Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/13,  un pabeidzis darbu pamatojoties uz noslēgto līgumu saskaņā kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> un Izpildītājam ir jāiesniedz izpildīto darbu garantijas (saistību) nodrošinājums,

mēs <galvojuma devēja nosaukums un adrese>, galvojam izmaksāt Daugavpils pilsētas domei jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz <summa vārdiem un cipariem (5 % no pabeigto darbu vērtības)> pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, kurā  ir:

(a)	teikts, ka garantijas termiņā ir konstatēti trūkumi, un

(b)	ir minēts, kādas tieši trūkumi ir konstatēti.

Izpildīto darbu garantijas (saistību) nodrošinājums - < (pieci gadi)> no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža.

Katru pieprasījumu paraksta Pasūtītāja pilnvarota persona. Apstiprinātajam pieprasījumam un paziņojumam jābūt saņemtam mūsu birojā ne vēlāk kā <datums (30 dienas pēc objekta izpildīto darbu garantijas termiņa notecējuma)>. Tajā brīdī izbeidzas galvojuma termiņš un objekta izpildīto darbu garantijas nodrošinājums tiek atgriezts izsniedzējam.

Mēs galvojam izmaksāt galvoto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, ka Izpildītājs izskaidrojamu iemeslu dēļ nav izpildījis savas saistības un nav pagarinājis šī galvojuma termiņu.

Datums:

| Galvojuma devēja vārdā: |  |
| --- | --- |

5.3. LĪGUMA (SAISTĪBU) NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Ievērojot to, ka: <Izpildītāja nosaukums un adrese>, turpmāk – Izpildītājs, kā darbu izpildītājs ir noslēdzis līgumu ar Daugavpils pilsētas domi, adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401, turpmāk - Pasūtītājs, par Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcijas būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros,  identifikācijas Nr. DPD KSN 2010/13, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> un Izpildītājam ir jāiesniedz līguma saistību nodrošinājums,

mēs <galvojuma devēja nosaukums un adrese>, galvojam izmaksāt Daugavpils pilsētas domei jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz <summa vārdiem un cipariem (10 % no pamatsummas)> pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, kurā:

(a)	teikts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības, un

(b)	ir minēts, kādas tieši Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.

Katru pieprasījumu paraksta Pasūtītāja pilnvarota persona. Apstiprinātajam pieprasījumam un paziņojumam jābūt saņemtam mūsu birojā ne vēlāk kā <datums (70 dienas pēc Darba ekspluatācijā nodošanas – pieņemšanas)>. Tajā brīdī izbeidzas galvojuma termiņš un līguma (saistību) nodrošinājums tiek atgriezts izsniedzējam.

Mēs esam informēti, ka Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam pagarināt šī galvojuma darbības termiņu, ja no izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas datuma līdz šī galvojuma termiņa beigām ir mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas. Mēs galvojam izmaksāt galvoto summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un oficiāla paziņojuma saņemšanas, ka Izpildītājs izskaidrojamu iemeslu dēļ nav izpildījis savas saistības un nav pagarinājis šī galvojuma termiņu.

Datums:

| Galvojuma devēja vārdā: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

## 6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

| Daugavpils, | 20 ...... gada <dat. mēn.> |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa LĀČPLĒŠA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu,  no vienas puses

un

(būvuzņēmēja pilns nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.( ), juridiskā adrese ( ), turpmāk saukta  IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata,no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__) “ Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/017 “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros, identifikācijas Nr.DPD KSN 2010/03, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Uzvaldes ielai) rekonstrukcijas būvdarbus ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros,   turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.

  - Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskajām specifikācijām, darba daudzumu, Tehnisko projektu un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības.

- Līgumā lietotie termini

  - Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

  - Dienas – kalendārās dienas.

  - Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un tehniskajām specifikācijām.

  - Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

  - Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.

  - Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 ″Būvuzraudzības noteikumi″.

  - Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

- Līguma cena

  - Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

  - Līguma cena ir <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls, kas sastāv no pamatsummas <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls, Pasūtītāja rezerves  <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls un pievienotās vērtības nodokļa <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls.

  - Pamatsumma ir summa, kas ir izveidojusies aizpildot konkursa nolikuma 7.pielikumu ″Darbu apjomi″ par katru iepirkuma priekšmeta apjoma daļu. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu.

  - Pasūtītāja rezerve ir summa, kas var tikt izlietota neparedzētajiem izdevumiem saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Par neparedzajiem izdevumiem tiks uzskatīti tādi izdevumi, kuri sākotnēji netika iekļauti būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī līguma izpildei. Līdz neparedzēto izdevumu saskaņošanai ar Pasūtītāju tiem jābūt saskaņotiem ar būvprojekta autoruzraugu, būvuzraudzībā iesaistīto būvinženieri, noformējot attiecīgos dokumentus.

  - Cenas  neparedzētajiem darbiem tiek noteiktas:

    - Atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski padarīto Darba apjomu.

    - Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

    - Sākotnēji Līgumā neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, bet, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

3.6.   Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz

Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

- Darba izpildes termiņi

  - Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā:

_________________________________________________

  - Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā:

_________________________________________________

  - Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam Tehniskajā projektā, kuru Pasūtītājs Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta un būtu iespējama saprātīgā termiņā visa projekta („Daugavpils pilsētas ielu, ielu apgaismojuma renovācijas un rekonstrukcijas ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros”) paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama laika periodā. Izpildītājam jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, kā arī citu projekta daļu būvdarbu izpildītājiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu Pasūtītāja izvirzīto kopējo mērķu sasniegšanu.

  - Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas

akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš

par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā.

Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst,

Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz

Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam

jāinformē Izpildītāju 5 dienas iepriekš.

  - Izpildītājam jāpieņem būves vieta ar nodošanas – pieņemšanas aktu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Līguma parakstīšanas.

  - Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu

grafiku un naudas plūsmas grafiku.

- Darba programma un Darba vadības apspriedes

  - Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās un Darba uzdevumā.

  - Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

  - Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

  - Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

  - Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

  - Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

- Sadarbība

  - Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

  - Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

  - Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.3.punktā minētie apstākļi.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic palīgdarbu projektēšana un jāiegūst nepieciešamie saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai, ja Līgumā nav noteikts citādi.

  - Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi.

    - Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.

    - Tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

  - Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

- Apakšuzņēmēju darbs

  - Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt labākai vai vienādai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

  - Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

- Kvalitāte un pārbaudes

  - Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskais projekts, tehniskās specifikācijas  un normatīvie akti.

  - Visas, izņemot 8.3. un 8.4. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam par saviem līdzekļiem. Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

  - Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

  - Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad atbilstoši Tehniskā projekta specifikācijās noteiktajam:

    - Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērš defektu, vai

    - Ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, kas pārsniedz Tehniskā projekta specifikācijās un normatīvajos aktos noteiktās robežas, bet Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas pilnu atjaunošanas vērtību.

  - Ja Pasūtītājs pārbaudot atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic pušu savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

- Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

  - Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.

- Maksājumu kārtība un dokumenti

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu līdz desmit procentiem no pamatsummas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas galvojumu par priekšapmaksas summu Pasūtītājam noteiktā formā atbilstoši konkursa nolikuma 5.pielikumā iekļautiem paraugiem. Priekšapmaksas maksājuma galvojums ir spēkā līdz priekšapmaksas atmaksas brīdim. Maksājuma galvojuma summa var tikt samazināta proporcionāli priekšapmaksas atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Priekšapmaksa jāatmaksā proporcionāli Darba izpildei.

  - Visi maksājumi tiek veikti vienu reizi trijos mēnešos 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērtējot, ka par izpildīto Darba daļu 2010.gadā un 2011.gadā Pasūtītājs samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā Pretendenta Tehniskā piedāvājuma Darba veikšanas kalendāro grafiku.

  - Ja veicamo maksājumu apjoms 2010.gadā būs lielāks, tad atlikušie maksājumi tiks veikti 2011.- 2012.gados.

  - Ja veicamo maksājumu apjoms 2011.gadā būs lielāks, tad atlikušie maksājumi tiks veikti  2012.gadā.

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

  - Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

  - No katra izpildīto darbu akta izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs ietur piecus procentus. Šo ieturējumu Izpildītājs saņem pēc garantijas termiņa beigām, skaitot no Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējums var tikt aizstāts ar bankas galvojumu Pasūtītājam pieņemamā formā (pielikums Nr.5).

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

  - Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvija Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 ″Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā″ un darbu un materiālu apdrošināšanu.

  - Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

- Līguma (saistību) nodrošinājums

  - Izpildītājs ne vēlāk kā pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā iesniedz Pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no pamatsummas.

  - Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

    - ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā,

    - ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

    - ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 15.2.punktu.

- Līgumsods

  - Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

  - Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0.05% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

  - Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

- Līguma grozīšana

  - Būtiskas izmaiņas Līgumā var izdarīt būvdarbu laikā, ja tās ir objektīvi nepieciešamas, par to vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs un akceptē Būvuzraugs, kā arī, ja izmaiņas neskar saskaņojošo institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

  - Līguma grozījumi noformējami rakstveidā.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

    - Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma.

    - Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts Tehniskā projekta specifikācijās un normatīvajos aktos.

    - Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu.

    - Izpildītājs ir kavējis Darba veikšanas kalendāro grafiku vai aizkavējis Darba pabeigšanu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Nepārvarama vara

  - Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

  - Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

- Citi noteikumi

  - Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto

darbu garantijas nodrošinājumu /skat. paraugu/, kas ir 5 (pieci) procenti no

pamatsummas.

  - Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā trīs gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

  - Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

  - Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz <lapu skaits> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.

- Pušu rekvizīti un paraksti

## 7.pielikums. DARBU APJOMI.

Tukuma iela (posmā no 18. Novembra ielas līdz Užvaldes ielai):

1. etaps:

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0.60 |  |  |
| 1.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 39 |  |  |
| 1.3. | Krūmu zāģēšana | ha | 0.011 |  |  |
| 1.4. | Celmu laušana | gab. | 2 |  |  |
| 1.5. | Augu zemes noņemšana Hvid = 30cm | m3 | 992.5 |  |  |
| 1.6. | Asfaltbetona segas nojaukšana h=30cm | m3 | 1698.70 |  |  |
| 1.7. | Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem | gab. | 87 |  |  |
| 1.8. | Veco betona apmaļu demontāža | m | 847.00 |  |  |
| 1.9. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h=4cm | m2 | 42.5 |  |  |
| 1.10. | Ceļa zīmju ar balstiem demontāža | gab. | 5 |  |  |
| 1.11. | Esošās lietus kanalizācijas gūliju demontāža | gab. | 3 |  |  |
| 1.12. | Esošās lietus kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 18.00 |  |  |
| 2. | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2.1. | Zemes klātnes ierakuma izbūve ar grunts aizvešanu uz atbērtni | m3 | 2766.60 |  |  |
| 2.2. | Zemes kāltnes uzbēruma izbūve no pievestas grunts | m3 | 1306.00 |  |  |
| 3. | Segas izbūve |  |  |  |  |
| 3.1. | Vidēji rupjas smils dren. kartas Kf(1m/dnn izbūve, h=30 cm | m3 | 2600.80 |  |  |
| 3.2. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 0-56 mm 28cm biezumā | m2 | 6185.90 |  |  |
| 3.3. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 0-56 mm 24cm biezumā | m2 | 361.50 |  |  |
| 3.4. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 5-32 mm 20cm biezumā | m2 | 961.10 |  |  |
| 3.5. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 5-32 mm 15cm biezumā | m2 | 2580.60 |  |  |
| 3.6. | Gruntēšana | m2 | 6185.90 |  |  |
| 3.7. | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb22 6cm biezumā | m2 | 6185.90 |  |  |
| 3.8. | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb16 4cm biezumā | m2 | 361.50 |  |  |
| 3.9. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11 6cm biezumā | m2 | 961.10 |  |  |
| 3.10. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11 4cm biezumā | m2 | 6547.40 |  |  |
| 3.11. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8 4cm biezumā | m2 | 2580.60 |  |  |
| 4. | Mākslīgas būves |  |  |  |  |
| 4.1 | Bet. apmaļu BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 1231.00 |  |  |
| 4.2. | Bet. apmaļu BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 573.00 |  |  |
| 4.3. | Bet. apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana | m | 2191.00 |  |  |
| 4.4. | .Laukakmens bruģa izbūve d=18cm | m2 | 17.00 |  |  |
| 4.5. | Kāpņu izbūve | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 5.1. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 31 |  |  |
| 5.2. | Zīmju uzstādīšana | gab. | 39 |  |  |
| 5.3. | Horizontālo apzīmējumu izveide | m2 | 134.14 |  |  |
| 5.4. | Esošo zīmju pārvietošana | gab. | 2 |  |  |
| 6. | Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |
| 6.1. | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm | m2 | 3654.5 |  |  |
| 6.2. | Koku stādīšana | gab. | 6.0 |  |  |
| 6.3. | Dzīvžoga stādīšana (Spiraea japonica 'Goldflame' Japānas spireja šķirne) | m | 178.0 |  |  |
| 7. | Lietusūdeņu kanalizācija |  |  |  |  |
| 7.1. | PP caurule (8 kN/ m2 )izbūve ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m | m | 138.00 |  |  |
| 7.2. | PP caurule (8 kN/ m2 )izbūve ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m | m | 138.00 |  |  |
| 7.3. | Aizsargčaula caurulei d=250 | m | 5.00 |  |  |
| 7.4. | Aizsargčaula caurulei d=315 | m | 1.00 |  |  |
| 7.5. | Saliekamā dz/bet grodu aka d=1000, h=1.5/2.0 m | gab. | 9 |  |  |
| 7.6. | PVC gūlijas PP cauruļu sistēmām d=400, dziļums = 1.5/2.0 m | gab. | 21 |  |  |
| 7.7. | Kolektora caurdure | m | 14.50 |  |  |
| 7.8. | Smilts | m3 | 49.50 |  |  |

2. etaps:

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0.48 |  |  |
| 1.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 31 |  |  |
| 1.3. | Krūmu zāģēšana | ha | 0.004 |  |  |
| 1.4. | Celmu laušana | gab. | 6 |  |  |
| 1.5. | Augu zemes noņemšana Hvid = 30cm | m3 | 994.70 |  |  |
| 1.6. | Vecās segas nojaukšana h=30cm | m3 | 1222.50 |  |  |
| 1.7. | Grants segas nojaukšana h=30cm | m3 | 1067.80 |  |  |
| 1.8. | Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem | gab. | 58 |  |  |
| 1.9. | Veco betona apmaļu demontāža | m | 556.00 |  |  |
| 1.10. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h=4cm | m2 | 41.50 |  |  |
| 1.11. | Betona atbalstsienas demontāžā | m3 | 41.30 |  |  |
| 1.12. | Ceļa zīmju ar balstiem demontāža | gab. | 9 |  |  |
| 1.13. | Esošo ceļa zīmju pārvietošana | gab. | 0.0 |  |  |
| 1.14. | Esošās lietus kanalizācijas gūliju demontāža | gab. | 7 |  |  |
| 1.15. | Esošās lietus kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 45.60 |  |  |
| 2. | Zemes darbi |  |  |  |  |
| 2.1. | Zemes klātnes ierakuma izbūve ar grunts aizvešanu uz atbērtni | m3 | 2193.30 |  |  |
| 2.2. | Zemes kāltnes uzbēruma izbūve no pievestas grunts | m3 | 1144.00 |  |  |
| 3. | Segas izbūve |  |  |  |  |
| 3.1. | Vidēji rupjas smils dren. kartas Kf(1m/dnn izbūve, h=30 cm | m3 | 1993.30 |  |  |
| 3.2. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 0-56 mm 28cm biezumā | m2 | 4513.7 |  |  |
| 3.3. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 0-56 mm 24cm biezumā | m2 | 308.50 |  |  |
| 3.4. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 5-32 mm 20cm biezumā | m2 | 954.50 |  |  |
| 3.5. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 5-32 mm 15cm biezumā | m3 | 1954.10 |  |  |
| 3.6. | Gruntēšana | m2 | 4822.20 |  |  |
| 3.7. | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb22 6cm biezumā | m2 | 4513.70 |  |  |
| 3.8. | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb16 4cm biezumā | m2 | 308.50 |  |  |
| 3.9. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11 6cm biezumā | m2 | 954.50 |  |  |
| 3.10. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11 4cm biezumā | m2 | 4822.20 |  |  |
| 3.11. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8 4cm biezumā | m2 | 1954.10 |  |  |
| 4. | Mākslīgas būves |  |  |  |  |
| 4.1. | Bet. apmaļu BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 932.0 |  |  |
| 4.2. | Bet. apmaļu BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 364.0 |  |  |
| 4.3. | Bet. apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana | m | 1960.0 |  |  |
| 4.4. | Laukakmens bruģa izbūve d=18cm | m2 | 17.00 |  |  |
| 5. | Lietus kanalizācija |  |  |  |  |
| 5.1. | Lietus ūdeņu caurules ar uzmavu, PP ieguldes klase T8 d 250 mm, h=2.0 m | m | 92.00 |  |  |
| 5.2. | Lietus ūdeņu caurules ar uzmavu, PP ieguldes klase T8 d 315 mm, h=2.0 m | m | 41.00 |  |  |
| 5.3. | Aizsargčaula caurulei d=250 | gab. | 6 |  |  |
| 5.4. | Aizsargčaula caurulei d=315 | gab. | 1 |  |  |
| 5.5. | Lietus ūdens uztvērējaka 250/400 R40K | gab. | 11 |  |  |
| 5.6. | Lietus kan. aka no dz./bet. elementiem, d=1000mm, h=1.5/2.0 m | gab. | 1 |  |  |
| 5.7. | Smilts pabērums h = 20cm | m3 | 23.40 |  |  |
| 5.8. | Caurdure | m | 7 |  |  |
| 6. | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 6.1. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 30 |  |  |
| 6.2. | Zīmju uzstādīšana | gab. | 47 |  |  |
| 6.3. | Esošo zīmju pārvietošana | gab. | 2 |  |  |
| 6.4. | Horizontālo apzīmējumu izveide | m2 | 150.27 |  |  |
| 7. | Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |
| 7.1. | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm | m2 | 3108..20 |  |  |
| 7.2. | Koku stādīšana | gab. | 12 |  |  |
| 7.3. | Dzīvžoga stādīšana (Spiraea japonica 'Goldflame' Japānas spireja šķirne) | m | 141.00 |  |  |

3. etaps:

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0.46 |  |  |
| 1.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 17 |  |  |
| 1.3. | Krūmu zāģēšana | ha | 0.005 |  |  |
| 1.4. | Celmu laušana | gab. | 4 |  |  |
| 1.5. | Augu zemes noņemšana Hvid = 30cm | m3 | 1498.3 |  |  |
| 1.6. | Vecās segas nojaukšana h=30cm | m3 | 1222.50 |  |  |
| 1.7. | Grants segas nojaukšana h=30cm | m3 | 1320.5 |  |  |
| 1.8. | Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem | gab. | 10 |  |  |
| 1.9. | Žoga demontāža | m | 556,00 |  |  |
| 1.10. | Esošās lietus kanalizācijas gūliju demontāža | gab. | 1 |  |  |
| 1.11. | Esošās lietus kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 30.60 |  |  |
| 2. | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2.1. | Zemes klātnes ierakuma izbūve ar grunts aizvešanu uz atbērtni | m3 | 1940.6 |  |  |
| 2.2. | Zemes kāltnes uzbēruma izbūve no pievestas grunts | m3 | 903.0 |  |  |
| 3. | Segas izbūves darbi |  |  |  |  |
| 3.1. | Vidēji rupjas smils dren. kartas Kf(1m/dnn izbūve, h=30 cm | m3 | 1762.3 |  |  |
| 3.2. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 0-56 mm 28 cm biezumā | m2 | 4363.4 |  |  |
| 3.3. | Dolomīta šķembu pamata izbūve 5-32 mm 20 cm biezumā | m2 | 682.9 |  |  |
| 3.4. | Dolomīta šķembu pamata izbūve5-32 mm 15cm biezumā | m2 | 1784.2 |  |  |
| 3.5. | Gruntēšana | m2 | 4363.4 |  |  |
| 3.6. | Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb22 6cm biezumā | m2 | 4363.4 |  |  |
| 3.7. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11 6cm biezumā | m2 | 682.9 |  |  |
| 3.8. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC11 4cm biezumā | m2 | 4363.4 |  |  |
| 3.9. | Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC8 4cm biezumā | m2 | 1784.2 |  |  |
| 4. | Mākslīgas būves |  |  |  |  |
| 4.1. | Bet. apmaļu BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 938.0 |  |  |
| 4.2. | Bet. apmaļu BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 285.0 |  |  |
| 4.3. | Bet. apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana | m | 1999.0 |  |  |
| 4.4. | Laukakmens bruģa izbūve d=18cm | m2 | 2.7 |  |  |
| 5. | Lietus kanalizācija |  |  |  |  |
| 5.1. | Lietus ūdeņu caurules ar uzmavu, PP ieguldes klase T8 d 250 mm | m | 162.0 |  |  |
| 5.2. | Lietus ūdeņu caurules ar uzmavu, PP ieguldes klase T8 d 315 mm | m | 404.0 |  |  |
| 5.3. | Aizsargčaula caurulei d =250 | gab. | 3 |  |  |
| 5.4. | Aizsargčaula caurulei d =315 | gab. | 1 |  |  |
| 5.5. | Lietus ūdens uztvērējaka 250/400 R40K | gab. | 24 |  |  |
| 5.6. | Lietus kan. aka no dz./bet. elementiem, D=1000mm | gab. | 8 |  |  |
| 5.7. | Smilts pabērums h = 20cm | m3 | 96.6 |  |  |
| 5. | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 5.1. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 12 |  |  |
| 5.2. | Zīmju uzstādīšana | gab. | 14 |  |  |
| 5.3. | Horizontālo apzīmējumu izveide | m2 | 49.1 |  |  |
| 5.4. | Apgaismojuma ierīkošana | gab. | 14.0 |  |  |
| 5.5. | Tele vadības bloks | gab. | 0.0 |  |  |
| 6. | Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |
| 6.1. | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 15cm | m2 | 3166.2 |  |  |
| 6.2. | Koku stādīšana | gab. | 10.0 |  |  |
| 6.3. | Dzīvžoga stādīšana (Spiraea japonica 'Goldflame' Japānas spireja šķirne) | m | 204.0 |  |  |

#### Ielu apgaismojuma tīklu ierīkošana:

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ielu apgaismojuma vadības sadales montāža | gab. | 1 |  |  |
| 1.2. | IAS II gab. skapis IP43 ar atslēgu | gab. | 1 |  |  |
| 1.3. | IAS trīsfažu el. skait. 20 - 100A A/S “Sadales tīkls” | gab. | 1 |  |  |
| 1.4. | IAS vienfažu automāti 6A/25A | gab. | 1/12 |  |  |
| 1.5. | IAS viepolīgi pārslēdzi 250V, 60A | gab. | 2 |  |  |
| 1.6. | IAS II liel. magn. palaidēji 20A, Usp. 220V | gab. | 2 |  |  |
| 1.7. | Televadības bloks “ELLAT” vai analogs | gab. | 1 |  |  |
| 1.8. | AS Nr. 1-9 Sekcionēšanas sadales IP43 montāža | gab. | 9 |  |  |
| 1.9. | Sadales “Lukss-2-T240-T35” | gab. | 9 |  |  |
| 1.10. | Vienfāžu automāti 16A | gab. | 33 |  |  |
| 1.11. | Metala balsta ar betona pamatni uzstādīšana | kompl. | 50 |  |  |
| 1.12. | Stabs konisks, cinkots, H=10 m “Onninen” 10/8.5 PJ 60 ML, 4610181 vai analogs | gab. | 50 |  |  |
| 1.13. | “L” veida konsole, L=2,5 m, R=0.5 m, 15(pret horiz., cinkota | gab. | 50 |  |  |
| 1.14. | Staba pamatne P2, 4607678L | gab. | 50 |  |  |
| 1.15. | Gumijas blīve 235/145K 150-168 mm stabām | gab. | 50 |  |  |
| 1.16. | Vienfažu “B” gr autom. 10A/ Tranzītspailes 5x25 mm2 | gab. | 50/50 |  |  |
| 1.17. | Tranšeju rakšana un aizberšana | m | 2290 |  |  |
| 1.18. | Smilts spilvena ierīkošana | m3 | 115 |  |  |
| 1.19. | Kabeļu likšana zemē | m | 2290 |  |  |
| 1.20. | Kabelis CYKY-5x25 (zemē) | m | 1707 |  |  |
| 1.21. | Kabelis CYKY-5x16 (zemē) | m | 706 |  |  |
| 1.22. | Signāllente kabelim 1kV | m | 2290 |  |  |
| 1.23. | Gaismekļa montāža | gab. | 50 |  |  |
| 1.24. | Gaismeklis “MIRA VTP 150F” Na vai analogs | gab. | 50 |  |  |
| 1.25. | Spuldze Na 150 W | gab. | 50 |  |  |
| 1.26. | Kabeļu galu apd. 3x1.5/5x16/ 5x25/5x50 | gab. | 100/33/136/2 |  |  |
| 1.27. | Plast. aurule KSX-PEG 50/75 | m | 360/400 |  |  |
| 1.28. | Kabelis NYY-J 5*50 (TP – 254) | m | 6 |  |  |
| 1.29. | Kabelis PPJ-3x1.5 balstā | m | 650 |  |  |
| 1.30. | Zemejuma elektrodu montāža 2m | gab. | 10 |  |  |
| 1.31. | Esošo apgaismes stabu demontāža (dzelzsbetona/koka) | gab. | 15/27 |  |  |
| 1.32. | Esošo gaismekļu demontāža | gab | 35 |  |  |
| 1.33. | Esošo apgaismojuma vadu demontāža | m | 1500 |  |  |